## Slide 1
TREXCLOUD · ULUDAĞ HACKATHON
Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
Bir CNC ve lazer tesisi için uçtan uca duruş tahmini, kök neden ve What-If sistemi
Veri dönemi Ağustos 2025 - Mayıs 2026 · 12 makine · yaklaşık 7,4 milyon telemetri kaydı
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi

## Slide 2
VERİ
Önce veriyi dürüstçe envanterledik
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
02
• Tesiste 12 makine var (Fanuc, Mitsubishi). Yaklaşık 7,4 milyon telemetri kaydı ve 153 bin MES olayı işlendi. Tüm süreler milisaniye cinsindendir.
• OEE üç bileşenin çarpımıdır: Kullanılabilirlik (A) çarpı Performans (P) çarpı Kalite (Q).
• Veride hurda kaydı sıfırdır, bu yüzden Kalite her zaman 1 çıkar. Üretim sayımı sıfır olan günlerde Performans 0 olur.
• Dokümanın işaret ettiği kanıt sinyalleri (servo sıcaklığı, yük) pratikte boştur. Modeli gerçekten akan sinyallerin üzerine kurduk: cycle_time, run_state, run_time, axis_position.
• En büyük duruş kaynağı bir makine arızası değil, System Offline yani bağlantı kesintisidir. Bunu ayrı tuttuk; çözümü bakım değil IT ekibindedir ve makine OEE'sine yazılmaz.

## Slide 3
YÖNTEM
Sinyalden öneriye uzanan tek hat
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
03
Sistem beş aşamadan oluşur. Her aşama bir öncekinin çıktısını kullanır.
1
Kanonik sinyal
Farklı markaların sinyalleri ortak rollere eşlenir
2
Baseline sapma
Her sinyalin normalinden sapması ölçülür
3
Kök neden
Alarmlar nedensel zincire dizilir
4
Duruş tahmini
HistGBDT modeli riski önceden işaretler
5
What-If ve OEE
Düzeltmenin OEE kazanımı sayısallaşır
• Marka bağımsız rol haritası makineler arası karşılaştırmayı mümkün kılar. Örneğin Fanuc IsNotRunning sinyali ile Mitsubishi RUN_STATUS_START sinyali aynı role eşlenir.
• Her makinenin sinyalleri kendi içinde sağlam istatistiklerle (medyan, çeyrekler açıklığı) normalize edilir, böylece farklı marka ölçekleri ortak bir uzaya taşınır.
• Model eğitimi sızıntıya karşı korumalıdır. Zaman sırasına göre bölünür, yalnızca geçmiş öznitelikler kullanılır ve normalizasyon istatistikleri yalnızca eğitim verisinden hesaplanır.

## Slide 4
FİLO DURUMU
Makine bazında OEE ve ana kayıp kaynağı
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
04
Telemetrisi olan ve duruşu kaydedilen yedi makine, OEE değerine göre sıralanmıştır. Yeşil Fanuc, turuncu Mitsubishi makineleri gösterir.
M 2
74.2%
M 9
62.7%
M 3
55.5%
M 5
49.1%
M 7
47.3%
M 1
40.0%
M 8
0.0%
Ne görüyoruz?
• OEE değerleri yüzde 0 ile yüzde 74 arasında dağılır. En iyi makine bile yüzde 75'in altındadır, yani iyileştirme alanı geniştir.
• Makine 8'in OEE değeri 0'dır çünkü o dönemde üretim kaydı yoktur. Duruşu gerçektir, fakat Performans çarpanı 0 olduğu için OEE sıfırlanır.
• Tüm makinelerde OEE pratikte Kullanılabilirlik tarafından belirlenir.

## Slide 5
KÖK NEDEN
Baseline sapma ve alarm zinciri
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
05
Örnek olay: Makine 1, 12 Ocak 2026 saat 04:47.
AIR PRESSURE FAILED
kök neden
Z-AXIS ZERO RETURN
bu alarmın sonucu
• Olay anında birden fazla sinyal baseline değerinden sapar. run_state sinyali eksi 7,7 standart sapmaya iner, yani makine durur. cycle_time eksi 0,8 standart sapma gösterir.
• Aynı anda gelen alarmlar dizine göre değil, fiziksel nedensel önceliğe göre sıralanır. Kök neden hava basıncıdır, Z ekseni hatası onun sonucudur.
• Sistemin çıktısı yalnızca bir alarm değildir. Kanıtı, sıralı hipotezleri ve uygulanabilir bakım aksiyonunu içeren bir kök neden kartıdır.

## Slide 6
TAHMİN
Duruş tahmin modeli ve eğitilen alternatifler
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
06
0,73
ROC-AUC · Fanuc
2,38×
Lift · Fanuc
%69
Recall · held-out
1,2×
Lift · Mitsubishi
Eğitim verisi
Test
ROC
Lift
Recall
Not
Fanuc (ayarlanmış)
Fanuc
0,73
2,38×
%69
Dağıtılan model
Fanuc (temel)
Fanuc
0,68
2,0×
%59
Izgara aramadan önce
Birleşik + z-norm
Fanuc
0,72
2,33×
%48
Marka transferi katkı vermedi
Mitsubishi
Mitsubishi
0,61
1,2×
%97
Taban %53, yüksek recall yanıltıcı
Fanuc hücresi {1,2,3,5,9} tek gerçek tahmin edilebilir gruptur. Mitsubishi makineleri zamanın yüzde 53'ünde zaten durur, bu yüzden yüksek recall değeri bilgi taşımaz ve lift yalnızca 1,2 katıdır.

## Slide 7
TAHMİN
Hangi algoritmayı neden seçtik
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
07
Aynı held-out gelecekte, aynı öznitelik kümesiyle dört model ailesini ve iki saçma tabanı yarıştırdık. Karşılaştırma birleşik veride yapıldı (taban oran yüzde 25).
Model ailesi
ROC
Lift
Not
HistGBDT (gradyan artırma)
0,76
2,09
Seçilen aile, eksik değeri yerel işler
Random Forest
0,75
2,00
Yakın ikinci
Lojistik Regresyon
0,74
1,98
Doğrusal taban
MLP (sinir ağı, 64-24)
0,68
1,72
Tablo veride en zayıf öğrenen
Unsupervised AD skoru
0,51
1,07
Tahminci olarak tesadüf seviyesi
Her zaman pozitif (taban)
0,50
1,00
Anlamsız referans
Neden HistGBDT: en yüksek PR-AUC ve ROC. Eksik değeri kendisi işler, ölçekleme istemez ve doğrusal olmayan eşikleri yakalar. CNN ile transformer yalnızca denetimsiz anomali autoencoder ile denendi, tahmin için avantaj sağlamadı.

## Slide 8
TAHMİN
Modelin ürettiği risk zaman çizgisi
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
08
Aşağıdaki eğri, Makine 1 için modelin held-out dönemde ürettiği duruş riskidir. Bu, hiçbir müdahale yapılmadığında beklenen riski gösterir.
0,0
0,5
1,0
alarm eşiği
• Yeşil eğri modelin tahmin ettiği duruş riskidir, 0 ile 1 arasında değişir.
• Kırmızı kesikli çizgi alarm eşiğidir. Risk bu çizgiyi aştığında bir uyarı üretilir.
• Dönemin başında risk düşük ve düzdür. İlerleyen haftalarda risk sık sık eşiğin üzerine çıkar; model bu noktalarda yaklaşan duruşları işaretler.

## Slide 9
OEE KAZANIMI
Tahmin OEE kazanımına nasıl bağlanıyor
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
09
Tahminin OEE değeriyle bağı, ölçülmüş üç gerçeğe dayanır.
1
%69 recall
önemli duruşların yakalanan oranı
2
2062 saat
yakalanan duruşların toplam süresi
3
Önceden işaretlenir
körlemesine değil, önceden bilinerek ele alınır
• Model held-out dönemde önemli duruşların yüzde 69'unu yakaladı. Bu duruşların içindeki toplam duruş süresi 2062 saattir; bu, Fanuc hücresinin tüm plansız duruş süresinin yaklaşık yüzde 75'idir.
• Yakalanan duruşlar artık körlemesine yaşanmaz, önceden bilinir. Böylece duruş süresi ele alınabilir bir hedefe dönüşür.
• Bu sürenin azaltılmasının OEE etkisi What-If senaryolarında somutlaşır. En büyük plansız duruş kalemini yüzde 30 azaltmak Makine 1'de OEE'yi 18, Makine 5'te 15 puan yükseltir.

## Slide 10
ÖRÜNTÜ
Makineler arası örüntü, senkron duruşlar
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
10
Soru şu: iki veya daha fazla makine aynı saatte plansız durduğunda, bu durum şansın ve ortak vardiya programının ötesinde bir bağ mıdır?
Gözlemlenen
708 saat
gerçekte yaşanan eş zamanlı duruş
Beklenen, vardiya ritmi
564 saat
yalnız ortak saat düzeni açıklasaydı
Beklenen, rastgele
333 saat
tamamen tesadüf olsaydı
İstatistik sonucu: z eşittir 5,16, p küçüktür 0,001. Senkronizasyon ortak vardiya programıyla açıklanamıyor.
İçgörü: 708 saatlik eş zamanlı duruşun 564 saati ortak vardiya ile açıklanır. Geri kalan yaklaşık 144 saat vardiyayla açıklanamayan gerçek bir bağdır. Bu, duruşların bir bölümünün makineye özel değil sistemik olduğunu gösterir. Ortak bir kök nedeni (örneğin paylaşılan besleme veya altyapı) düzeltmek, aynı anda birden çok makinenin OEE değerini yükseltebilir.

## Slide 11
SENARYOLAR
What-If senaryoları, fiziksel kazanım
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
11
Her senaryo ham OEE bileşenlerinden aynı formülle yeniden hesaplanır. Değerler fiziksel kazanımdır; para birimi içermez.
Senaryo
Kaldıraç
ΔOEE
Kazanılan süre
S1 · Makine 1 · en büyük plansız kalem -%30
Kullanılabilirlik
+18,0 pp
625 saat çalışma
S2 · Makine 5 · en büyük plansız kalem -%30
Kullanılabilirlik
+15,3 pp
420 saat çalışma
S3 · Makine 3 · çevrim süresi +%10
Performans
0,0 pp
veri P kolunu desteklemiyor
S4 · Tesis · bağlantı kesintisi giderilir
Bağlantı / IT
makine dışı
663 saat bağlantı
• S1 ve S2 Kullanılabilirlik kaldıracıdır ve gerçek kazanım üretir. En büyük plansız duruş kalemini azaltmak iki farklı makinede de OEE'yi belirgin biçimde yükseltir.
• S3 Performans kaldıracını test eder ve ölçülen sonuç sıfırdır. Üretim yapılan 777 makine gününün 605'inde Performans tam 1, 172'sinde 0'dır ve arada hiçbir gün yoktur. Bu veride çevrim iyileştirmesi OEE'yi hareket ettiremez.
• S4 bağlantı kesintisinin giderilmesidir. 663 saatlik bağlantı görünürlüğü geri kazanılır, fakat bu bir IT aksiyonudur ve makine OEE'sine yazılmaz. Kalite kaldıracı da hurda kaydı sıfır olduğu için inerttir.

## Slide 12
SONUÇ
Tahmin eder, açıklar, sayısallaştırır
trexCloud · Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi
12
2,38×
Fanuc duruş tahmini lift
2062 saat
önceden yakalanan duruş süresi
z = 5,16
senkron duruş anlamlılığı
+18 puan
en iyi What-If OEE kazanımı
• Sistem tek bir hatta üç işi birlikte yapar: Fanuc hücresinde duruşu önceden tahmin eder, kök nedeni alarm zinciriyle açıklar ve düzeltmenin OEE kazanımını sayısallaştırır.
• Her iddia bir null model ile sınanmıştır. Canlı arayüz tahminden kök nedene ve What-If analizine uzanan akışı uçtan uca gösterir.